О мерах пожарной безопасности в жилом секторе

Ответственность за состояние пожарной безопасности квартир (жилых домов) несут собственники имущества. Ответственные собственники имущества не должны допускать действий, которые могут привести к возникновению пожара и созданию угрозы для жизни и здоровья людей, находящихся в помещениях.

В квартирах и частных жилых домах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-загромождать лестничные клетки и коридоры мебелью и другими домашними вещами;

-производить отогревание водопроводных труб и труб отопления с применением открытого огня;

-хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, сгораемые материалы в коридорах, на лестничных клетках и чердаках;

-курить и пользоваться открытым огнем в подвалах, на чердаках, в сараях и жилых комнатах;

-пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;

-пользоваться отопительным оборудованием кустарного изготовления;

-применять для защиты электросетей предохранители кустарного изготовления ("жучки");

-пользоваться нестандартными электронагревательными приборами кустарного производства;

пользоваться печами и отопительными приборами, имеющими трещины и неисправные дверцы;

-применять для розжига печей бензин, керосин, перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них;

-оставлять без присмотра топящиеся печи, включенные в электросеть нагревательные приборы, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

-курить в жилых помещениях в нетрезвом состоянии и лежа в постели.

- заменить некалиброванные плавкие (“жучки”) в электрощите;

- не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы

- не допускать использования горючих абажуров на электролампах;

- не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

- заменить оголенные и ветхие электрические провода,

- отремонтировать дымоход печи;

- очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;

- напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см;

- довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;

Газовое оборудование (п.п. 40, 52, 53,120,12 1 ППБ 01-03):

1) расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов отепления и печей -1 м, топочных дверок печей -2м;

2) убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;

З) не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение;

4) двери из помещения, где установлены газовые приборы, должны открываться по походу выхода из помещения;

При обнаружении пожара необходимо:

немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефонам "01", «112» с мобильного, 71-4-41; 4-14-53, 4-17-51-дежурный ГО и ЧС;

принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, не разбивать стекла. Покидая помещение или здание, надо закрыть за собой все двери и окна. Проходя через задымленное помещение, закройте рот и нос платком (полотенцем), смоченным водой.

За нарушение требований Правил пожарной безопасности граждане могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.